|  | УТВЕРЖДЕНО Приложение постановлением администрации Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района от 11.04.2018 г. №17 |
| --- | --- |

Перспективная Схема водоснабжения И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Верхнекубанского сельского поселения

Новокубанского  района

краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2015 ПО 2025 гг.

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 8 |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 11 |
| 1.1. | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 11 |
| 1.1.1. | Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны | 11 |
| 1.1.2. | Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения | 13 |
| 1.1.3. | Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.4. | Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.5. | Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды | 18 |
| 1.1.6. | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) | 18 |
| 1.2. | НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 19 |
| 1.2.1. | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 19 |
| 1.2.2. | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 20 |
| 1.3. | БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ | 21 |
| 1.3.1. | Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 21 |
| 1.3.2. | Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения | 23 |
| 1.3.3. | Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 24 |
| 1.3.4. | Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 25 |
| 1.3.5. | Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 25 |
| 1.3.6. | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 26 |
| 1.3.7. | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения. | 28 |
| 1.3.8. | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности данной системы | 31 |
| 1.3.9. | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 31 |
| 1.3.10. | Описание территориальной структуры потребления воды | 31 |
| 1.3.11. | Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 32 |
| 1.3.12. | Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке | 33 |
| 1.3.13. | Перспективные балансы водоснабжения | 33 |
| 1.3.14. | Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. | 35 |
| 1.3.15. | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 35 |
| 1.4. | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 36 |
| 1.4.1. | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 36 |
| 1.4.2. | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 38 |
| 1.4.3. | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения | 38 |
| 1.4.4. | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 39 |
| 1.4.5. | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 39 |
| 1.4.6. | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения | 40 |
| 1.4.7. | Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен | 40 |
| 1.4.8. | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 40 |
| 1.4.9. | Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения | 40 |
| 1.5. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 41 |
| 1.5.1. | Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 41 |
| 1.5.2. | Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 41 |
| 1.6. | ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 43 |
| 1.7. | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 50 |
| 1.7.1. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды | 51 |
| 1.7.2. | Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 51 |
| 1.8. | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 51 |
| 2. | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 52 |
| 2.1. | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 52 |
| 2.1.1. | Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 52 |
| 2.1.2. | Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 52 |
| 2.1.3. | Технологические зоны водоотведения, зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения | 52 |
| 2.1.4. | Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 52 |
| 2.1.5. | Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения. | 53 |
| 2.1.6. | Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения. | 53 |
| 2.1.7. | Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. | 55 |
| 2.1.8. | Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения. | 55 |
| 2.1.9. | Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения. | 55 |
| 2.2. | БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 56 |
| 2.2.1. | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 56 |
| 2.2.2. | Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 57 |
| 2.2.3. | Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 57 |
| 2.2.4. | Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 57 |
| 2.2.5. | Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 58 |
| 2.3. | ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД | 59 |
| 2.3.1. | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 59 |
| 2.3.2. | Структура централизованной системы водоотведения | 60 |
| 2.3.3. | Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 60 |
| 2.3.4. | Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 62 |
| 2.3.5. | Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 62 |
| 2.4. | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 62 |
| 2.4.1. | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 62 |
| 2.4.2. | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 63 |
| 2.4.3. | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 63 |
| 2.4.4. | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 63 |
| 2.4.5. | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 64 |
| 2.4.6. | Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 64 |
| 2.4.7. | Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 64 |
| 2.5. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 65 |
| 2.5.1. | Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 65 |
| 2.5.2. | Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 65 |
| 2.6. | ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 66 |
| 2.7. | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 67 |
| 2.7.1. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод | 67 |
| 2.7.2. | Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 68 |
| 2.8. | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 68 |

ВВЕДЕНИЕ

Перспективная схема водоснабжения и водоотведения Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края разработана на период с 2015г. по 2025 г. на основании нижеследующих документов:

- технического задания, утвержденного  Главой Верхнекубанского сельского поселения;

- генерального плана Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

В системе   водоснабжения - водозаборы (подземные), башни водонапорные, магистральные и разводящие сети водопровода;

В системе водоотведения - разводящие сети водоотведения, канализационные насосные станции.

Кроме этого, перспективная схема водоснабжения и водоотведения предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для проведения  модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Для обеспечения достаточного финансирования вышеуказанных мероприятий перспективной схемы водоснабжения и водоотведения Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края муниципальное образование Верхнекубанское сельское поселение Новокубанского района предполагает участие в нижеперечисленных программах регламентированных следующими документами:

1. Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 13 мая 2016 года N° 140 
"Об утверждении порядка проведения отбора муниципальных образований Краснодарского края с целью реализации мероприятия "Анализ санитарно-технического состояния водопроводных сетей, сооружений с целью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий" подпрограммы "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства".

2. Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 7 апреля 2016 года N° 105

"Об утверждении порядка организации и проведения отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации водоснабжения населения и водоотведения".

# 3. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. N 598
"О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".

4. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 778 "Об утверждении распределения субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в 2014 году.

Схемы разрабатываются на основании анализа фактических гидравлических нагрузок потребителей с учетом перспективного развития потребителей на 10 лет, структуры водопроводного баланса, оценки состояния существующих источников добычи воды и водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования с точки зрения экономики и  с учетом  законодательства по энергосбережению.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического  сопоставления вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных ее частей  (локальных зон водоснабжения и водоотведения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Перспективная схема водоснабжения и водоотведения Верхнекубанского сельского поселения  разработана на 10 лет, в том числе на начальный период  в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до 2025 года.

Цель разработки схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового жилищного строительства, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2015г. по 2025г.;

- увеличение объемов оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения и повышения их качества;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков соответствующего экологическим нормативам и развитие системы водоотведения Верхнекубанского сельского поселения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей:

- проведение реконструкции существующих сетей водоснабжения;

- благоустройство территории водозаборов;

- установка водонапорной башни;

- обеспечение подключения строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленной мощности.

В настоящей актуализированной перспективной схеме водоснабжения и водоотведения  определены пути наиболее рационального и эффективного развития систем водоснабжения  и водоотведения сельского поселения и рассмотрены нижеследующие вопросы:

- проведен инженерно технический анализ фактического состояния обеспечения потребности в  питьевой воде Верхнекубанского сельского поселения;

-проведен анализ технического состояния инженерных сетей и сооружений;

- сформированы водные балансы по структуре и по направлениям их использования и по видам потребления;

- проведен анализ перспективного спроса на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения до 2025г. и определены дефициты и избытки мощности водозаборных сооружений.

На основании разработанных балансов обеспечения водопотребления  по каждому источнику водоснабжения (добычи воды) разработаны основные технические решения по модернизации и реконструкции инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.

Определены суммы требуемых капитальных вложений в проекты реконструкции, благоустройства и капитального строительства с оценкой их эффективности. Разработана программа развития водопроводных сетей с учетом их реконструкции с определением стоимости строительства, указанием объемов и стоимости работ на период  с 2015г. до 2025г.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны.

Система холодного водоснабжения Верхнекубанского сельского  поселения организована из локальных централизованных систем холодного водоснабжения расположенных отдельно по хуторам. Магистральная водопроводная сеть, связывающая хутора между собой отсутствует. Питание локальных систем производится от источников водоснабжения расположенных в каждом хуторе (артезианских скважин и колодцев).

В Верхнекубанское сельское поселение входят  нижеперечисленные поселения: х. Кирова, х.Большевик, п.Дальний, п.Западный, п.Зорька, х.Измаилов, х.Ивановский, х.Ленинский, х.Марьинский, х.Тельмана, х.Роте-Фане, п.Теплый, х.Федоровский, х.Шефкоммуна и  х.Энгельса.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение х. Кирова осуществляется от трех артезианских скважин №2335, 4440, 7034 с дебитом 25 м3/час каждая, расположенных на юго-западной окраине хутора.

Территория первого пояса водозабора ограждена, спланирована, оголовки артезианских скважин  герметичны, имеют бетонную отмостку, расположены в наземных павильонах, закрытых съемными крышками.  Артезианские скважины оборудованы  погружными насосами марки ЭЦВ. Насосами первого подъема питьевая вода поднимается со всех скважин в одну водонапорную башню V=100 м3, установленной по ул. Д. Сорокиной 7/1.

В х. Большевик холодное  водоснабжение осуществляется от шахтного колодца оборудованного погружным насосом, который  подает воду в водонапорную башню V=25м3  и далее в распределительную сеть..

Водоснабжение п. Дальний осуществляется от одной артезианской скважины, расположенной рядом с фермой КРС №5, с дебитом 15 м3/час из которой холодная вода  подается  в водонапорную башню V=25м3 и далее в распределительную сеть .

В п. Западный источником  холодного водоснабжения служат подземные воды одной артезианской скважины №7178, с дебитом 25 м3/час, из которой холодная вода подается в  водонапорную башню V=25м3 и далее в распределительную сеть.

Поселок Зорька снабжается  холодной водой от одной артезианской скважины №3203, расположенной в близи МТФ, с дебитом 15 м3/час, из которой холодная вода подается в водонапорную башню V=25м3 и далее в распределительную сеть .

Водоснабжение х. Ивановский производится от шахтного колодца, из которого погружным насосом холодная вода подается в водонапорную башню V=10м3 и далее в распределительную сеть..

В х.  Измайлов централизованное холодное водоснабжение организовано от  одной артезианской скважины №72590, глубиной 300м с дебитом 25 м3/час. Насосами первого подъема холодная вода  подается в водонапорную башню V=25м и далее в распределительную сеть.

Источником холодного водоснабжения х. Ленинский служат подземные воды одной артезианской скважины №7108, расположенной на территории МТФ, с дебитом 15 м3/час. Из артезианской скважины вода подается  в водонапорную башню V=15м3 и далее в распределительную сеть .

В х. Марьинский источником холодного  водоснабжения являются подземные воды одной артезианской скважины №7168, с дебитом 15 м3/час. Далее холодная вода подается  в водонапорную башню V=50м3.и далее в распределительную сеть.

Х.  Роте-Фане снабжается холодной  водой от одной артезианской скважины №549 с дебитом 25 м3/час, Насосами первого подъема холодная вода  подается в водонапорную башню V=50 м3 и далее в распределительную сеть.

В х. Тельмана источником  холодного водоснабжения служат подземные воды одной артезианской скважины №563, с дебитом 15 м3/час, насосы первого подъема подают воду в водонапорную башню V=15м3 и далее в распределительную сеть.

П. Теплый снабжается водой от одной артезианской скважины №5368, расположенной на территории СТФ, с дебитом 25 м3/час. Насосы первого подъема подают воду напрямую в распределительную сеть.

В х. Федоровский источником холодного  водоснабжения служат подземные воды одной артезианской скважины №5372, с дебитом 25 м3/час.   Далее холодная вода насосами первого подъема подается в водонапорную башню V=25м3.и далее в распределительную сеть.

Источником  холодного водоснабжения х. Шефкоммуна служат подземные воды артезианской скважины №5372 от х. Фёдоровский. Водовод, проложенный от     х. Фёдоровский до х. Шефкоммуна составляет 3,3 км, из которого холодная вода подается в распределительную сеть х. Шефкоммуна.

Источником холодного водоснабжения х. Энгельса служат подземные воды одной артезианской скважины №78534, глубиной 380м с дебитом 25 м3/час. Насосами первого подъема  холодная вода подается в металлическую емкость V=23м3 и далее в распределительную сеть.

Водозаборные сооружения и водопроводные сети находятся на балансе МКУП «Сельское хозяйство».

Водопроводные сети длинной 39,9 км выполнены из различного материала; асбестоцемент, чугун, сталь, полиэтилен и.т.д. Помимо этого предприятие обслуживает 14 водонапорных башен и 18 артезианских скважин и колодцев (источников водоснабжения).

По химическому составу воды в основном гидрокарбонатные, натриевые с сухим остатком 0,4-0,9 г/л. Общей жесткостью от 6,1 до 17 мг-экв/л.

1.1.2.Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения

На территории Верхнекубанского сельского поселения отсутствуют территории, не охваченные централизованным водоснабжением.

1.1.3.Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - это  часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды».

Верхнекубанское сельское поселение  входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которого эксплуатирует  МКУП «Сельское хозяйство».  Объекты централизованного  водоснабжения  находятся в собственности администрации  Верхнекубанского сельского поселения.

Обеспеченностть жилого фонда холодным водоснабжением -100%.

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В гидрогеологическом отношении населенные пункты Верхнекубанского сельского поселения  Новокубанского района расположены в юго-восточной части Азово-Кубанского артезианского бассейна в очень сложных гидрогеологических условиях. Здесь выклиниваются основные водоносные горизонты, используемые для водоснабжения на территории Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Верхнекубанского сельского поселения  являются артезианские скважины и колодцы. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основные показатели источников холодного водоснабжения приведены в таблице №1 ниже.

Таблица № 1

Основные показатели источников водоснабжения

| Наименование скважины | Дебит, м3/час | Марка насоса, м3/час | Хар-ка водонапорной башни | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №2335 х. Кирова ул. Мира 1/5 | 25,0 | ЭЦВ 6-10-110 | - | 376 | 1964 г. |
| Скважина №4440 х. Кирова ул. Д. Сорокиной, 7/1 | 25,0 | ЭЦВ 6-10-110 | - | 260 | 1973 г. |
| Скважина №7034 х. Кирова ул. Д. Сорокиной, 7/2 | 25,0 | ЭЦВ 6-16-110 | 100 м3 | 370 | 1986 г. |
| Скважина №549 х. Роте-Фане, ул. Садовая, 18 | 25,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 50 м3 | 303 | 1954 г. |
| Скважина №78534 х. Энгельса | 25,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 | 23 м3 | 380 | 1991 г. |
| Скважина №78762 х. Измайлов | 25,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 25 м3 | 300 | 1992 г. |
| Скважина №7168 х. Марьинский | 25,0 | ЭЦВ 6-16-110 | 50 м3 | 264 | 1998 г. |
| Скважина №5372 х. Федоровский | 25,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 25м3 | 350 | 1977 г. |
| Скважина №5368 п. Теплый | 25,0 | ЭЦВ 6-3-80 | - | 342 | 1977 г. |
| Скважина №7178 п. Западный | 25,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 25м3 | 283 | 1988 г. |
| Шахтный колодец х. Ивановский | - | - | 10м3 | - | данные отсутствуют |
| Шахтный колодец х. Большевик | - | - | 25м3 | - | данные отсутствуют |
| Скважина №7108 х. Ленинский | 15,0 | данные отсутствуют | 15м3 | - | данные отсутствуют |
| Скважина №563 х. Тельмана | 15,0 | данные отсутствуют | 15м3 | - | данные отсутствуют |
| Скважина №3203 п. Зорька | 15,0 | данные отсутствуют | 15м3 | - | данные отсутствуют |
| Скважина п. Дальний | 15,0 | данные отсутствуют | 25м3 | - | данные отсутствуют |

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

На территории Верхнекубанского сельского поселения очистные  сооружения питьевой воды отсутствуют. Согласно протокола, лабораторных исследований от 18.09.2015 г.   питьевая вода не соответствует  СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям».

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды.

Система холодного водоснабжения Верхнекубанского сельского поселения не имеет централизованных насосных станций. В технологической схеме подачи холодной воды потребителю задействованы только погружным насосы  типа ЭЦВ.

Удельный расход электрической энергии необходимый для подачи установленного объема воды составляет 0,5950кВт/ куб.м.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода,  общей протяженностью  39,9 км.

Данные о состоянии существующих водопроводных сетей Верхнекубанского  сельского поселения отражены в таблице№2 ниже.

Таблица №2.

| №№ | Наименование | Материал | Протяженность, м | Технич. состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | х. Кирова | ПНД | 8400,0 | 11% |
|  |  | сталь |  |  |
|  |  | асбестоцемент |  |  |
|  |  | чугун |  |  |
| 2 | х. Роте-Фане | ПНД | 4130,0 | 32% |
|  |  | сталь |  |  |
|  |  | асбестоцемент |  |  |
| 3 | х. Энгельса | сталь | 1800,0 | 100% |
| 4 | х. Измайлов | ПНД | 3473,0 | 3% |
| 5 | х. Марьинский | ПНД | 3500,0 | 2% |
| 6 | х. Федоровский | ПНД | 4531,0 | 3% |
| 7 | п. Теплый | ПНД | 760,0 | 2% |
| 8 | п. Западный | ПНД | 1616,0 | 3% |
| 9 | х. Ивановский | сталь | 650,0 | 100% |
| 10 | х. Большевик | сталь | 2680,0 | 2% |
| 11 | х. Шефкоммуна | сталь | 2320,0 | 1% |
| 12 | х. Ленинский | асбестоцемент | 2190,0 | 100% |
|  |  | сталь |  |  |
| 13 | х. Тельмана | ПНД | 1000,0 | 38% |
|  |  | сталь |  |  |
|  |  | асбестоцемент |  |  |
| 14 | п. Зорька | ПНД | 1050,0 | 3% |
| 15 | п. Дальний | ПНД | 1800,0 | 3% |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно необходимо проводить ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим процентом износа заменяются на трубы из  ПНД.  Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче асбестоцементных и чугунных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Верхнекубанского сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей. Асбестоцементныеи стальные  трубы  имеют более высокую шероховатость внутренней стенки, вследствие чего они быстро зарастают, снижая качество воды и пропускную способность трубопровода.

На качество обеспечения населения  питьевой водой также влияет,  то что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, а также  прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов  воды приходится на скрытые утечки, в состав которых  может входить скрытая реализация.

Необходимость технологических промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим  техническим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена (реконструкция) изношенных сетей;

-оптимизация гидравлического режима в трубопроводах при подаче воды потребителю.

К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что впервую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности  указанной системы.

На территории Верхнекубанского сельского поселения отсутствует система централизованного горячего водоснабжения. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных котлов.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Территория муниципального образования Верхнекубанского сельского поселения не относится к территориям вечной мерзлоты, в связи, с чем в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Глубина прокладки  инженерных сетей  от  1,2 до 2м.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании  объектами централизованной  системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории Верхнекубанского сельского поселения все объекты централизованного водоснабжения находятся в хозяйственном ведении  МКУП  «Сельское хозяйство» и являются муниципальной собственностью.

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1  Основные направления , принципы,  задачи  и целевые показатели развития централизованных систем

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

п.1. развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.

п.2. Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

В связи с этим основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения в данном документе определены в соответствии с требованиями утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и вышеуказанным Федеральным законом.

В соответствии с выше изложеным, основные направления совершенствования и развития существующей централизованной системы холодного водоснабжения предусматривают:

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- повышение надежности работы систем водоснабжения с целью максимального удовлетворения потребностей потребителей по количеству (объему) и качеству услуг;

-  сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и сооружениях;

-выполнение комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;

-уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Основной задачей является создание условий для проведения реконструкции и модернизации системы централизованного водоснабжения в соответствии с выбранным сценарием развития муниципального образования.

Расчет плановых значений  целевых показателей, надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014г. № 162-пр (раздел 5).  В настоящее время плановые показатели  надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

I . Холодное водоснабжение.

1. Показатели качества питьевой воды:

1.1. Доля проб питьевой воды подаваемой от источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб ,отобранных по результатам производственного контроля питьевой воды в % - 100;

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб ,отобранных по результатам производственного контроля питьевой воды в % - 100;

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

2.1. Количество перерывов в подаче воды произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км -1,81;

3. Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1.Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %-34,34;

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*час/куб.м.- 0,5950.

Вышеуказанные показатели установлены регулирующим органом для МКУП «Сельское хозяйство».

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Верхнекубанского сельского поселения.

I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.

При этом сценарии к 2025 г.:
         1) Износ водопроводной сети достигнет 53 %.

2) Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.

II. Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкцией  водопроводной сети.

Данный сценарий предусматривает замену водопроводной сети из стали, чугуна  и асбестоцемента на трубы  из ПНД.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Верхнекубанского сельского поселения, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Верхнекубанского сельского поселения, остаются нерешенными вопросы по обеспечению водой нового жилищного фонда.     Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо провести реконструкцию водопроводной сети, имеющей износ от 50% до 100% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км.  Проведение этого мероприятия необходимо для  создания возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов капитального  строительства и для снижения потерь воды при добыче и  транспортировке. 
И соответствия установленным РЭК ДЦиТ КК целевым показателям.

1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих питьевой воды, при ее производстве и транспортировке представлен в таблице №3 ниже. Расчет баланса произведен на основании данных представленных в тарифном решении организации оказывающей услуги в сфере холодного водоснабжения за 2014г.

Таблица № 3

Баланс водопотребления питьевой воды за 2014 год

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды, всего | тыс. куб. м. | 197,4 |
| Принято со стороны | тыс. куб. м. | 115,257 |
| Итого подъем и покупная вода | тыс. куб. м. | 312,657 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,00 |
| Полезный отпуск | тыс. куб. м. | 312,657 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 189,178 |
| - население | тыс. куб. м. | 171,761 |
| - бюджетные организации, в т.ч. | тыс. куб. м. | 6,150 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 11,267 |
| Потери | тыс. куб. м. / % | 123,499 |

Потери при добыче и  транспортировке воды в настоящее время составляют 123,499 тыс.куб.м  или  39,5%. Этот показатель очень высокий и говорит о необходимости  проведения реконструкции водопроводных сетей. Реализация питьевой воды населению  составляет 90,793%.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно должен  производится анализ структуры, определения величины потерь воды в системах холодного водоснабжения, оцениваться объемы полезного водопотребления, и на основании этих данных должна  устанавливаться плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, срока ее полезного использования, материала труб, глубины прокладки, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабилизация давления в инженерных сетях, не превышающего нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

Расчетный расход в сутки в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 в соответствии с СП 30.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 5.2 СП 30.13330.2012.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической  воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице №4 . В связи с тем, что Верхнекубанское сельское поселение входит в одну технологическую зону, то вышеуказанный баланс сильных изменений не претерпит. Горячее и техническое водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует.

Таблица № 4

Территориальный баланс подачи питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды, всего | тыс. куб. м. | 197,4 |
| Принято со стороны | тыс. куб. м. | 115,257 |
| Итого подъем и покупная вода | тыс. куб. м. | 312,657 |

Таблица №5

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды, м3/сут | Существующий дебит скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| х. Кирова | 420,09 | 900,0 |
| х. Роте-Фане | 209,21 | 300,0 |
| х. Энгельса | 43,92 | 300,0 |
| х. Измайлов | 48,55 | 300,0 |
| х. Марьинский | 92,95 | 300,0 |
| х. Федоровский | 87,89 | 300,0 |
| п. Теплый | 7,25 | 300,0 |
| п. Западный | 47,02 | 300,0 |
| х. Ивановский | 21,93 | 300,0 |
| х. Большевик | 88,48 | 300,0 |
| х. Шефкоммуна | 34,52 | 180,0 |
| х. Ленинский | 28,92 | 180,0 |
| х. Тельмана | 33,03 | 180,0 |
| п. Зорька | 43,18 | 180,0 |
| п. Дальний | 44,29 | 180,0 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения , производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения представлен в таблице №6,7 ниже.

Таблица № 6

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 189,178 |
| - население | тыс. куб. м. | 171,761 |
| - бюджетные организации, в т.ч. | тыс. куб. м. | 6,150 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 11,267 |

Таблица №7

| Наименование | Существующее (фактическое) водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды населения | 171,761 |
| Образовательные учреждения (школа) | 1,343 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 2,154 |
| Учреждения культурно—бытового обслуживания | 0,07 |
| Административные учреждения | 2,583 |
| Прочие нужды поселения | 11,267 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 123,499 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической  воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2014 год составило 171,761 тыс.куб.м/год. Техническая вода населением не потребляется. Горячее водоснабжение на территории Верхнекубанского сельского поселения отсутствует.
 Расчет удельного водопотребления населения за 2014г представлен в таблице №8.

Таблица №8

| Показатель | Ед.измерения | Календарный период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Объем реализации (всего) | тыс.куб.м | 212,488 | 235,818 | 259,148 |
| Население | тыс.куб.м | 186,541 | 201,321 | 216,101 |
| Доля населения в общей реализации | % | 87,78 | 85,37 | 83,389 |

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг установлены Приказом Региональной энергетической комиссии - Департамента цен и тарифов Краснодарского края  от 31.08.2012г. № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крое».

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической  воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Верхнекубанском сельском поселении разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнекубанского сельского поселения».

Основными целями Программы являются:

- переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетной группой потребителей, для которой требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета является: жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

-население – 89%;

-бюджетные организации – 100%;

-прочие организации –98%.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, МКУП «Сельское хозяйство» должен выполнить мероприятия по установке приборов учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 200 л/сутки на 1 человека.

За период с 2015 по 2025 годы  количество потребителей системы водоснабжения останется на прежнем уровне, но в связи с улучшением качества жизни, потребление воды увеличится на 427,0м3/сутки.  На расчетный срок общее потребление воды составит 1251,23 м3/сутки.  Дебит всех водозаборов составляет 4500,0 м3/сутки.   В связи с этим к 2025 году будет  резерв мощности в размере 3248.77 м3/сутки, что в принципе достаточно для развития поселения и подключения новых абонентов.

Таблица № 9.

Анализ резервов и дефицитов  производственных мощностей системы водоснабжения (в разрезе поселений)

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды, м3/сут | Существующий дебит скважины, м3/сут | Резерв/Дефицит, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Кирова | 420,09 | 900,0 | +479,91 |
| х. Роте-Фане | 209,21 | 300,0 | +90,79 |
| х. Энгельса | 43,92 | 300,0 | +256,08 |
| х. Измайлов | 48,55 | 300,0 | +251,45 |
| х. Марьинский | 92,95 | 300,0 | +207,05 |
| х. Федоровский | 87,89 | 300,0 | +212,11 |
| п. Теплый | 7,25 | 300,0 | +292,75 |
| п. Западный | 47,02 | 300,0 | +252,98 |
| х. Ивановский | 21,93 | 300,0 | +278,07 |
| х. Большевик | 88,48 | 300,0 | +211,52 |
| х. Шефкоммуна | 34,52 | 180,0 | +145,48 |
| х. Ленинский | 28,92 | 180,0 | +151,08 |
| х. Тельмана | 33,03 | 180,0 | +146,97 |
| п. Зорька | 43,18 | 180,0 | +136,82 |
| п. Дальний | 44,29 | 180,0 | +135,71 |

Таблица №10

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Календарный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Годовой объем подъема воды | тыс.куб.м. | 197,4 | 197,4 | 197,4 |
| 2. | Среднесуточный расход воды | куб.м/сут | 540,45 | 540,45 | 540,45 |
| 3. | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4. | Максимальный суточный расход | куб.м/сут | 648,54 | 648,54 | 648,54 |
| 5. | Средний часовой расход | куб.м/час | 27,02 | 27,02 | 27,02 |
| 6. | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 7. | Требуемая мощность водозаборных сооружений | куб.м/час | 45,93 | 45,93 | 45,93 |
| 8. | Установленная мощность водозаборов | куб.м/час | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| 9. | Резерв мощности | куб.м/час | 141,57 | 141,57 | 141,57 |

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Расчет водопотребления выполнен с учетом  проектного увеличения потребления воды  к 2025 г. на 0,427 тыс. м3/ сутки. Процент потерь воды  к окончанию 2024 года планируется снизить на 18,6% вследствие уменьшения количества утечек воды за счет реконструкции и ремонта водопроводных сетей и увеличения сбора с населения и юридических лиц оплаты за потребленную воду.

Прогнозный баланс водопотребления на период с 2015 года по 2025 год приведен в таблице №11 при втором  варианте развития поселения. При первом варианте показатели останутся на уровне баланса 2014 года.

Таблица №11

Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2015г. по 2025г.

( с разбивкой по годам)

|  | 2014 (Базовый год) | Объем воды, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Холодное водоснабжение |
| Подачи воды в сеть | 312,657 | 332,901 | 353,218 | 373,614 | 394,078 | 414,622 | 435,228 | 455,908 | 476,658 | 479,458 | 518,328 | 539,31 |
| Потери | 123,499 | 120,413 | 117,4 | 114,466 | 111,6 | 108,814 | 106,09 | 103,44 | 100,86 | 98,33 | 95,87 | 93,47 |
| Реализация услуг, в т.ч. | 189,158 | 212,488 | 235,818 | 259,148 | 282,478 | 305,808 | 329,138 | 352,468 | 375,798 | 399,128 | 422,458 | 445,84 |
| -население | 171,761 | 186,541 | 201,321 | 216,101 | 230,881 | 245,661 | 260,441 | 275,221 | 290,001 | 304,781 | 319,561 | 334,38 |
| -организации | 17,397 | 25,947 | 34,497 | 43,047 | 51,597 | 60,147 | 68,697 | 77,247 | 85,797 | 94,347 | 102,897 | 111,46 |
| Горячее водоснабжение |
| Подачи воды в сеть | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация услуг, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое водоснабжение |
| Подачи воды в сеть | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация услуг, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица №12

| Вид ресурса | Перспективное положение до 2025г. |
| --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения, куб.м/час | Планируемое потребление (среднесуточное) , куб.м/сут | Планируемое потребление (максимальное суточное), куб.м/сут | Требуемая мощность водозаборных сооружений, куб.м/час | Резерв/дефицит, куб.м/час |
| Горячая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Питьевая | 187,5 | 967,45 | 1160,94 | 82,23 | +105,26 |
| Техническая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности данной системы

На территории Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края система горячего водоснабжения отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической  воды

Так как расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения для Верхнекубанского сельского поселения является основной категорией потребления, то увеличение водопотребления планируется за счет развития централизованной системы холодного водоснабжения  и улучшения условий жизни населения. Фактическое и ожидаемое потребление холодной (питьевой) воды приведено в таблице №13.

Таблица № 13

Фактическое и ожидаемое потребление  холодной (питьевой) воды

|  | Потребление воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 189,158 | 517,88 | 621,46 | 445,84 | 1220,06 | 1464,77 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В связи с улучшением уровня жизни населения, реализация услуг увеличится в 1,7 раза.  При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии. При отсутствии внепланового роста населения баланс должен остаться на уровне ожидаемого.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды

На территории Верхнекубанского сельского поселения все инженерные сети и сооружения холодного водоснабжения находятся в муниципальной собственности и составляют единую территориальную структуру, которую обслуживает МКУП «Сельское хозяйство».

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица№14

Прогноз распределения расходов  воды на водоснабжение  по типам абонентов по годам

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. м3 |
| Хозяйственно-бытовые нужды населения | 186,541 | 201,321 | 216,101 | 230,881 | 245,661 | 260,441 | 275,221 | 290,001 | 304,781 | 319,561 | 334,38 |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательные учреждения (школы) | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 |
| Образовательные учреждения (детские сады) | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Административные учреждения | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 |
| Прочие нужды поселения | 11,267 | 20,667 | 30,067 | 39,467 | 48,867 | 58,267 | 67,667 | 77,067 | 86,467 | 95,867 | 105,31 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки | 120,413 | 117,4 | 114,466 | 111,6 | 108,814 | 106,09 | 103,44 | 100,86 | 98,33 | 95,87 | 93,47 |
| Итого: | 332,901 | 353,218 | 373,614 | 394,078 | 414,622 | 435,228 | 455,908 | 476,658 | 479,458 | 518,328 | 539,31 |

На территории Верхнекубанского сельского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует.

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической  воды при её транспортировке

В 2014 году фактические  потери воды  составили 39,5% - 123499,0  м3/год.  При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут равны 20,9 % от общей реализации воды и будут составлять 93470,0 м3/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и ресурсосбережению позволят снизить потери и неучтенные расходы воды , сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы.

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения

В  Верхнекубанском сельском поселении прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления  будет обусловлен:

- Улучшением качества жизни потребителей;

- Подключением новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения.

- Сокращение неучтенных потерь и расходов воды.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнекубанское сельское поселение базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 200 л/сутки/чел.

Расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта, останется на прежнем уровне, в связи  с тем, что количество предприятий не изменится.

Перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице №11 выше.

1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального баланса.

Таблица№15

| Показатели | 2025 г. | Треб. мощность |
| --- | --- | --- |
|  | Подача тыс.м³/год | Реализация тыс.м³/год | Потери тыс.м³/год | Водозабор, тыс.м³/год | Очистные, тыс.м³/год |
| х. Кирова |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 174,86 | 145,66 | 29,2 | 180,0 | 180,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Роте-Фане |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 83,49 | 72,54 | 10,95 | 85,0 | 85,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Энгельса |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 18,28 | 15,23 | 3,05 | 20,0 | 20,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Измайлов |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 20,23 | 16,85 | 3,38 | 25,0 | 25,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Марьинский |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 38,79 | 32,23 | 6,46 | 40,0 | 40,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Федоровский |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 36,59 | 30,48 | 6,11 | 40,0 | 40,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Теплый |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 3,02 | 2,52 | 0,5 | 4,0 | 4,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Западный |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 19,55 | 16,3 | 3,25 | 20,0 | 20,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Ивановский |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 9,12 | 7,6 | 1,52 | 10,0 | 10,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Большевик |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 36,83 | 30,68 | 6,15 | 40,0 | 40,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Шефкоммуна |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 14,39 | 12,0 | 2,39 | 15,0 | 15,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Ленинский |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 12,04 | 10,03 | 2,01 | 15,0 | 15,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Тельмана |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 13,76 | 11,46 | 2,3 | 15,0 | 15,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Зорька |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 17,96 | 14,97 | 2,99 | 20,0 | 20,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Дальний |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 18,44 | 15,36 | 3,08 | 20,0 | 20,0 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Из данных в таблице №15 можно сделать вывод, что существующая мощность водозаборных сооружений более чем достаточна для обеспечения нормативной потребности потребителей Верхнекубанского сельского поселения.

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" для централизованных систем водоснабжения Верхнекубанского сельского поселения, гарантирующей организацией определено МКУП «Сельское хозяйство».

1.4  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица № 16

Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Планируемое мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хутор Ивановский | Реконструкция водопроводной сети D=63 мм, L=0,65 км | 2018 год |
| 2 | Хутор Федоровский | Промывка, очистка, дезинфекция артезианской скважины х.Федоровский | 2018 год |
| 3 | Хутор Федоровский | Устройство ограждения в радиусе 30 м зоны первого пояса | 2018 год |
| 4 | Хутор Ленинский | Реконструкция водопроводной сети ул. Аэродромная D=63 мм, L= 2850 м | 2018 год |
| 5 | поселок Западный | Устройство ограждения в радиусе 30 м зоны первого пояса (башня, скважина) | 2018 год |
| 6 | Хутор Роте-Фане | Реконструкция водопроводной сети ул. Юбилейная D=110 мм, L=1,3 км | 2019 год |
| 7 | Хутор Кирова | Реконструкция водонапорной башни х.Кирова, ул.Мира, 1/5 | 2019 год |
| 8 | Хутор Кирова | Устройство ограждения в радиусе 30 м зоны первого пояса | 2019 год |
| 9 | Хутор Марьинский | Устройство ограждения в радиусе 30 м зоны первого пояса | 2019 год |
| 10 | Хутор Энгельса | Реконструкция водопроводной сети ул. Урожайная D=63 мм, L=1200 м; ул.Степная D=63мм, L=600 м | 2020 год |
| 11 | Хутор Федоровский | Реконструкция водонапорной башни | 2020 год |
| 12 | Хутор Кирова | Реконструкция водопроводной сети D=110 мм, L= 800 м | 2021 год |
| 13 | Хутор Кирова | Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды нормам сан.пин. | 2021 год |
| 14 | поселок Теплый | Устройство ограждения в радиусе 30 м зоны первого пояса | 2021 год |
| 15 | Хутор Марьинский | Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды нормам сан.пин. | 2022 год |
| 16 | Хутор Федоровский | Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды нормам сан.пин. | 2023 год |
| 17 | Хутор Большевик | Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды нормам сан.пин. | 2024 |
| 18 |  | Оборудование дорожек с твердым покрытием на всех эксплуатируемых скважинах, а именно: Х.Кирова – 3, Х.Роте-Фане-1, х.Федоровский – 1, Х.Марьинский – 1, П.Западный – 1, Х.Тельмана – 1, Х.Ивановский – 1, п.Теплый – 1, х.Энгельса – 1, х.Измайлов - 1 | 2025 |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Верхнекубанского сельского поселения  является - высокий износ  водопроводных сетей.

С целью поддержания  инженерных сетей в надлежащем  состоянии  и обеспечения населения  питьевой водой  необходимого качества и в необходимом объеме в рассматриваемом периоде до 2025 года в Верхнекубанском сельском поселении запланирован капитальный ремонт и реконструкция  водопроводной сети.    Так же для улучшения качества воды и соблюдения санитарных требований на расчетный срок разработки схемы запланировано строительство станции водоподготовки. Помимо этого планируется обустройство зон санитарной охраны и замена водонапорной башни.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям.
     В данном разделе отражены основные объекты систем холодного водоснабжения, предусмотренные к строительству и реконструкции  во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

1.  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

На территории Верхнекубанского сельского поселения необходимо строительство станций водоподготовки  в х. Кирова, х. Роте-Фане, х. Измайлов, х. Марьинский, х. Федоровский,  п. Западный, х. Шефкоммуна, х. Тельмана и п. Дальний.

2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

1) Реконструкция  водопроводной сети:

- х. Кирова – 0,8 км;

- х. Роте-Фане – 1,3 км;

- х. Энгельса – 1,8 км;

-х. Ивановский – 0,65 км;

-х. Большевик – 2,68 км;

- х. Ленинский – 1,88 км;

- х. Тельмана – 0,38 км.

3.Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На территории Верхнекубанского сельского поселения отсутствуют объекты водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют в МКУП «Сельское хозяйство».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Верхнекубанского сельского поселения  отсутствует.

В рассматриваемый перспективной схемой период установка шкафов КиП и А  на артезианских скважинах не запланирована.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

У 89% населения МКУП«Сельское хозяйство» установлены приборы учета потребляемых ресурсов, примерно 11% абонентов платят по нормативным показателям.
     Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются индивидуальные жилые дома. До 2025 г. необходимо оснастить приборами учета 100% абонентов.

Расчеты за потребляемую воду с населением, юридическими лицами и прочими предпринимателями производятся на основании приборов учета потребляемых ресурсов или по нормативам потребления при их отсутствии.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Варианты маршрутов прохождения водопроводов (трасс) по территории Верхнекубанского сельского поселения определяются местами расположения жилого фонда и размещением объектов гражданского и коммерческого назначения. Размещение водозаборов определено соответствующими гидрологическими условиями нахождения водоносных горизонтов.

1.4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен

На расчетный период до 2025г. в рамках данной схемы водоснабжения предусматривается реконструкция водонапорной башни в х.Федоровский.

1.4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты централизованных систем холодного водоснабжения будут размещены в границах Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края.

1.4.9. Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного  водоснабжения

Схема водоснабжения Верхнекубанского сельского поселения представлена в Приложении №1.

1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

Технологический процесс забора воды из артезианских скважин  и транспортировки ее в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводных сетей, а также ее строительство не сопровождается сбросом вредных веществ в открытые водоемы и на рельеф.

При испытаниях водопроводных сетей на герметичность используется сетевая вода. Слив воды после испытаний и промывки производится на рельеф местности. Негативное влияние на окружающую среду может наблюдаться только на период строительства. Оно носит временный характер и не оказывает существенного влияния на состояние окружающей среды.

1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами и  рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Хлорсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различныхтканях.

Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества-жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

В соответствии с СаНПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84, источники хозяйственного питьевого  водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания  и обеспечению режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, водопроводных сооружений и инженерных сетей, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс-зона строгого режима, включает в себя территорию водозаборов, площадки всех водозаборных сооружений и водоподводящего канала.

Второй и третий пояса санитарной охраны - это пояса ограничений, включают в себя территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.  В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается  специальный режим и устанавливается комплекс мероприятий предупреждающих ухудшения качества воды.

Зоны ЗСО всех артезианских скважин должны быть выделены и ограждены в радиусе 30м. Их территория благоустроена. Мероприятиями настоящей схемы предусматривается часть мероприятий по благоустройству территории внутри зон ЗСО артезианских скважин.

Артезианские скважины должны иметь все необходимое оборудование для забора проб воды, находиться в павильонах.

1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования может осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

60611,0тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.

Таблица № 17

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Кирова |
| Реконструкция водонапорной башни ул. Мира 1/5 | ед | 3 | 550000,0 | 1650,0 |
| Реконструкция водопроводной сети ул. Мира от дома №45 до №69 Д=110 мм; Реконструкция водопроводной сети от ул. Мира №45 до ул. Заводская №80 Д=110 мм | м | 800,0 | 2800,0 | 2240 |
| Устройство ограждения в радиусе 30 м зоны первого пояса | м | 190 | 400,0 | 76,0 |
| Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды до норм СанПиН | ед | 1 | 6000000,0 | 6000,0 |
| Оборудование дорожек с твердым покрытием – 3 ед | м2 | 150,0 | 900,0 | 135,0 |
| Итого |  |  |  | 10101,0 |
| х. Роте-Фане |
| Реконструкция водопроводной сети ул. Юбилейная Д=110 мм | м | 1300,0 | 2800,0 | 3640,0 |
| Оборудование дорожек с твердым покрытием – 1ед | м2 | 50,0 | 900,0 | 45,0 |
| Итого |  |  |  | 3685,0 |
| х. Энгельса |
| Реконструкция водопроводной сети ул. Урожайная Д=63 мм | м | 1200,0 | 2450,0 | 2940,0 |
| Реконструкция водопроводной сети ул. Степная Д=63 мм | м | 600,0 | 2450,0 | 1470,0 |
| Оборудование дорожек с твердым покрытием – 1 ед | м2 | 50,0 | 900,0 | 45,0 |
| Итого: |  |  |  | 4455,0 |
| х. Марьинский |
| Устройство ограждения в радиусе 30 м зоны первого пояса | м | 190 | 400,0 | 76,0 |
| Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды до норм СанПиН | ед | 1 | 6000000,0 | 6000,0 |
| Оборудование дорожек с твердым покрытием – 1 ед | м2 | 50,0 | 900,0 | 45,0 |
| Реконструкция водонапорной башни | ед | 1 | 550000,0 | 550,0 |
| Итого: |  |  |  | 6671,0 |
| х. Федоровский |
| Промывка, очистка, дезинфекция артезианской скважины | ед | 1 | 550000,0 | 550,0 |
| Реконструкция водонапорной башни | ед | 1 | 550000,0 | 550,0 |
| Устройство ограждения в радиусе 30 м зоны первого пояса | м | 190 | 400,0 | 76,0 |
| Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды до норм СанПиН | ед | 1 | 6000000,0 | 6000,0 |
| Оборудование дорожек с твердым покрытием – 1 ед | м2 | 50,0 | 900,0 | 45,0 |
| Итого: |  |  |  | 7221,0 |
| п. Западный |
| Устройство ограждения в радиусе 30 м зоны первого пояса | м | 380,0 | 400,0 | 152,0 |
| Реконструкция водонапорной башни | ед | 1 | 550000,0 | 550,0 |
| Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды до норм СанПиН | ед | 1 | 6000000,0 | 6000,0 |
| Итого: |  |  |  | 6702,0 |
| х. Ивановский |
| Реконструкция водопроводной сети ул. Строителей Д=63 мм | м | 650,0 | 2450,0 | 2450,0 |
| Оборудование дорожек с твердым покрытием – 1 ед | м2 | 50,0 | 900,0 | 45,0 |
| Реконструкция шахтного колодца | ед | 1 | 550000,0 | 550,0 |
| Итого: |  |  |  | 2547,5 |
| х. Большевик |
| Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды до норм СанПиН | ед | 1 | 6000000,0 | 6000,0 |
| Реконструкция шахтного колодца | ед | 1 | 550000,0 | 550,0 |
| Итого: |  |  |  | 6550,0 |
| х. Ленинский |
| Реконструкция водопроводной сети ул. Аэродромная Д=63 мм | м | 1880,0 | 2450,0 | 4606,0 |
| Итого: |  |  |  | 4606,0 |
| х. Тельмана |
| Оборудование дорожек с твердым покрытием – 1 ед | м2 | 50,0 | 900,0 | 45,0 |
| Реконструкция водонапорной башни | ед | 1 | 550000,0 | 550,0 |
| Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды до норм СанПиН | ед | 1 | 6000000,0 | 6000,0 |
| Итого: |  |  |  | 6595,0 |
| п. Теплый |
| Устройство ограждения в радиусе 30 м зоны первого пояса | м | 190 | 400,0 | 76,0 |
| Оборудование дорожек с твердым покрытием – 1 ед | м2 | 50,0 | 900,0 | 45,0 |
| Итого: |  |  |  | 121,0 |
| п. Западный |
| Оборудование дорожек с твердым покрытием – 1 ед | м2 | 50,0 | 900,0 | 45,0 |
| Реконструкция водонапорной башни | ед | 1 | 550000,0 | 550,0 |
| Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды до норм СанПиН | ед | 1 | 6000000,0 | 6000,0 |
| Итого: |  |  |  | 6595,0 |
| х. Измайлов |
| Оборудование дорожек с твердым покрытием – 1 ед | м2 | 50,0 | 900,0 | 45,0 |
| Реконструкция водонапорной башни | ед | 1 | 550000,0 | 550,0 |
| Приобретение и установка системы водоподготовки с целью доведения питьевой воды до норм СанПиН | ед | 1 | 6000000,0 | 6000,0 |
| Итого: |  |  |  | 6595,0 |
| Всего: |  |  |  | 60611,0 |

1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей.

Таблица № 18.

Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения

| № nn | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество воды |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие качества холодной воды установленным требованиям | % | 80 | 100 |
| 1.2 | Соответствие качества горячей воды установленным требованиям | % | 0 | 0 |
| 2. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоснабжения | ч/сут | 20 | 24 |
| 2.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 1,81 | 0,9 |
| 2.3 | Доля сетей нуждающихся в замене | % | 32 | 15 |
| 3. | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 |
| 3.2 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды |  |  |  |
| 3.2.1. | - население | % | 89 | 100 |
| 3.2.2. | -бюджетные организации | % | 100 | 100 |
| 3.2.3. | -прочие организации | % | 90 | 100 |
| 4. | Эффективность использования ресурсов |  |  |  |
| 4.1 | Удельное водопотребление: |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | л/чел/сут | 106,0 | 200/150 |
| 4.2 | Уровень потерь воды | % | 39,5 | 20,9 |

1.7.1.Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Для улучшения качества воды в Верхнекубанском сельском поселении планируется строительство станции водоподготовки на сумму 60611,0 тыс. руб.

Проведение данного мероприятия позволит улучшить качество питьевой воды и довести его до нормативных показателей.

1.7.2  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели установленные федеральным органом исполнительной власти , осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства  отсутствуют.

1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Верхнекубанского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Верхнекубанского сельского поселения  и деление территории на эксплуатационные зоны

В Верхнекубанском сельском поселении централизованная система водоотведения существует только в х. Кирова и охватывает примерно  30 % населения. Сточные воды отводятся на поля фильтрации по напорному коллектору, через канализационные насосные станции. Эксплуатирует систему водоотведения МКУП «Сельское хозяйство».

В остальных населенных пунктах Верхнекубанского сельского  поселения централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы и дворовые туалеты. Отсутствие централизованной канализации  создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений

В 800,0 м.от х. Кирова  расположены поля фильтрации на которые идет сброс сточных вод.  Очистные сооружения отсутствуют.

2.1.3 Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

В Верхнекубанском сельском поселении имеется одна технологическая зона с централизованным водоотведением в х. Кирова, сети которого эксплуатирует  МКУП «Сельское хозяйство».

На территории пос. Дальний, пос. Западный, пос. Зорька, пос. Теплый, х. Большевик, х. Ивановский,  х. Измайлов, х. Ленинский, х. Марьинский, х. Роте Фане, х. Тельмана, х. Федоровский, х. Шефкоммуна и х. Энгельса  централизованная канализация отсутствует.   Население данных населенных пунктов пользуются выгребными ямами.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения на территории Верхнекубанского сельского поселения отсутствуют. В связи с этим утилизация осадков не производится.

    - Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка  хозяйственно-бытовых стоков от абонентов х. Кирова осуществляется  через систему напорных трубопроводов, протяженностью 2,868 км, с установленной на ней тремя (одна в резерве) канализационными насосными станциями, производительностью 180,0 м3/час. Износ  канализационных сетей около  100%.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного  водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации  систем и сооружений коммунального водоснабжения  и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

    - Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных  сетей и сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих  экологического благополучия Верхнекубанского сельского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистные сооружения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только  наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения Верхнекубанского сельского поселения  является канализационная насосная станция. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосной станции.

Система автоматизации канализационных станций включает:

- установку резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

Реализуя вышеуказанный комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации сельского поселения.

Для безопасного отведения стоков необходимы очистные сооружения, возможно локального типа (модульные).

Показателями, характеризующими надежность, качество и энергетическую эффективность  объектов централизованных систем водоотведения являются показатели указанные в таблице № 19 ниже.

Таблица № 19

| Наименование показателя | Плановые значения показателя |
| --- | --- |
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Показатели очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 |

Вышеуказанные показатели установлены Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2016г. №63/2016-вк.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Связи с тем, что централизованной системой водоотведения пользуются только  30% населения х. Кирова, а сточные воды сбрасываются на поля фильтрации, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь создает угрозу для здоровья  местных жителей, так как присутствует риск загрязнения грунтовых вод и проникновения стоков в водоносные горизонты.

Методы почвенной очистки сточных вод основаны на способности самоочищения почвы; осуществляется такая очистка на полях орошения или на полях фильтрации. Полями орошения называются специально подготовленные и спланированные земельные участки, предназначенные для очистки сточных вод и для выращивания на них сельскохозяйственных культур. Если земельные участки предназначаются только для очистки сточных вод, они носят название полей фильтрации. Сущность процесса очистки состоит в том, что при фильтрации сточных вод через почву в верхнем ее слое задерживаются взвешенные и коллоидные вещества, образующие на поверхности почвы густозаселенную микроорганизмами пленку. Эта пленка поглощает (адсорбирует) на своей поверхности растворенные органические вещества, находящиеся в сточных водах. Используя кислород, проникающий из атмосферы в поры почвы, микроорганизмы переводят органические вещества в минеральные соединения. Таким образом, наличие кислорода является необходимым условием нормального хода процесса. По мере углубления количество кислорода в почве быстро уменьшается и, наконец, наступает зона анаэробиоза (жизнь в отсутствие свободного кислорода), где окисление органических веществ, проникающих сюда в виде растворов, происходит только за счет процесса денитрификации (процесс восстановления нитратов до молекулярного азота), так как в зону анаэробиоза сточные воды попадают с большим запасом нитритов.

Главный недостаток этого метода очистки сточных вод это значительный риск попадания части сточных вод в водоносные горизонты.

    - Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения

На территории пос. Дальний, пос. Западный, пос. Зорька, пос. Теплый, х. Большевик, х. Ивановский,  х. Измайлов, х. Ленинский, х. Марьинский, х. Роте Фане, х. Тельмана, х. Федоровский, х. Шефкоммуна,  х. Энгельса и 70% х. Кирова  централизованная система  канализации отсутствует.

    - Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения

Одной из наиболее существенных  технических проблем системы водоотведения  является отсутствие очистных сооружений, высокий износ канализационной системы. Наиболее существенное влияние оказывают ниже перечисленные факторы:

1. Использование устаревшего, энергоемкого оборудования приводит к дополнительным эксплуатационным затратам и к снижению надежности системы водоотведения;

2. Отсутствие систем автоматизации на КНС. Влияние "человеческого" фактора при эксплуатации насосных станций, пониженная надежность работы КНС.

  - БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему  водоотведения  рассчитан на основании фактических данных предоставленных МКУП «Сельское хозяйство» за 2015г.

Таблица № 20

Баланс водоотведения

| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя за 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.куб.м | 17,38 |
| 2. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс.куб.м | 17,38 |
| 2.1. | Объем сточных вод принятых у абонентов | тыс.куб.м | 17,38 |
| 2.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | тыс.куб.м | 17,38 |
| 2.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс.куб.м | 17,38 |
| 2.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс.куб.м | 17,38 |
| 2.3. | Объем реализации товаров и услуг по категория потребителей | тыс.куб.м | 17,38 |
| 2.3.2. | От собственных абонентов | тыс.куб.м | 17,38 |
| 2.3.2.1. | Население | тыс.куб.м | 11,6 |
| 2.3.2.2. | Бюджетные потребители | тыс.куб.м | 0,7 |
| 2.3.2.3. | Прочие потребители | тыс.куб.м | 5,08 |
| 3. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс.куб.м | 0 |

Верхнекубанское сельское поселение входит в одну технологическую зону.

    - Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам не установлен. На территории населенных пунктов Верхнекубанского сельского поселения ливневая канализация отсутствует.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей в Верхнекубанском сельском  поселении осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ ,  при расчетах с населением  при отсутствии приборов учета сточных вод количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод  у потребителей не установлены. Расчеты юридических лиц и бюджетных потребителей  проводятся  по приборам учета.

    - Ретроспективный анализ  за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Верхнекубанское сельское поселение образует одну технологическую зону.  МКУП «Сельское хозяйство» обслуживает централизованную систему водоотведения с 2011г. Данные по ретроспективному анализу за предшествующие 2011 годы отсутствуют. В связи с этим данные в таблице № 21 приведены за период  с 2011г. по 2015г.

Таблица № 21

| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м3 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| 2. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс.м3 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| 2.1. | Объем сточных вод принятых у абонентов | тыс.м3 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| 2.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | тыс.м3 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| 2.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| 2.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс.м3 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| 2.3. | Объем реализации товаров и услуг по категория потребителей | тыс.м3 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| 2.3.2. | От собственных абонентов | тыс.м3 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| 2.3.2.1. | Население | тыс.м3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 2.3.2.2. | Бюджетные потребители | тыс.м3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.3.2.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| 3. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.

Таблица № 22

| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м3 | 17,38 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс.м3 | 17,38 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1. | Объем сточных вод принятых у абонентов | тыс.м3 | 17,38 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | тыс.м3 | 17,38 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 17,38 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Объем реализации товаров и услуг по категория потребителей | тыс.м3 | 17,38 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 2.3.2. | От собственных абонентов | тыс.м3 | 17,38 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 2.3.2.1. | Население | тыс.м3 | 11,6 | 12,5 | 13 | 13 | 13 |
| 2.3.2.2. | Бюджетные потребители | тыс.м3 | 0,7 | 1,45 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3.2.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 5,08 | 15,0 | 11 | 11 | 11 |
| 3. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс.м3 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 23

| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс.м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1. | Объем сточных вод принятых у абонентов | тыс.м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | тыс.м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Объем реализации товаров и услуг по категория потребителей | тыс.м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.3.2. | От собственных абонентов | тыс.м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.3.2.1. | Население | тыс.м3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2.3.2.2. | Бюджетные потребители | тыс.м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3.2.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения

В 2015г. объем сточных вод принятый в систему центральной канализации составил 17,38 тыс.куб.м.  В производственной программе МКУП «Сельское хозяйство» утвержденной Приказом Региональной энергетической комиссии - Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2016г. № 63/2016-вк объем отведенных сточных вод составил 25,00 тыс.куб.м. Развитие системы канализации будет осуществляться в основном за счет ее реконструкции и модернизации. Предполагаемый сброс стоков на расчетный срок схемы останется на том же уровне.

    - . Структура централизованной системы водоотведения

В Верхнекубанском сельском поселении существует сеть хозяйственно-бытовой канализации в х. Кирова. В систему  водоотведения входят следующие структурные элементы:

-канализационные сети 2,868 км;

-канализационные насосные станции – 2 шт.

Сточные воды от абонентов по сети напорной канализации поступают на канализационные насосные станции. Затем стоки перекачиваются на поля фильтрации.

Организация, отвечающая за функционирование системы канализации –МКУП «Сельское хозяйство».

    - . Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам  сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.

В Верхнекубанском сельском  поселении на расчетный срок, учитывая его дальнейшее развитие, рекомендуется строительство очистного сооружения, мощностью:

- х. Кирова - 100,0 м3/сутки (биологическая очистка).

Расчет требуемой мощности очистных сооружений приведен в таблице №  24, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод приведенном в таблицах № 23 выше.

Таблица № 24.

| Показатели | ед.изм | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2025г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отведенных сточных вод | тыс.м3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем очистки сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточный объем необходимой очистки сточных вод | м3/сут | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 |
| Производительность КНС | м3/сут | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Объем пропуска сточных вод через КНС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Верхнекубанское сельское поселение образует одну технологическую зону. Расчет резерва канализационных насосных станций представлен в таблице № 25 ниже.

Таблица № 25.

Расчет резерва канализационных насосных станций

| Показатели | ед.изм | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2025г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовой расход | тыс.м3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 |
| Коэффициент часовой неравномерности | % | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Минимальный среднесуточный расход | м3/сут | 106,082 | 106,082 | 106,082 | 106,082 | 106,082 | 106,082 |
| Производительность КНС | м3/сут | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Резерв мощности КНС | % | -56,082 | -56,082 | -56,082 | -56,082 | -56,082 | -56,082 |

2.3.4. Анализ гидравлических режимов  и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на поля фильтрации.

Канализационная насосная станция предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационная станция размещена в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово предупредительных ремонтов по выполнению комплекса  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5   Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Очистные сооружения в Верхнекубанском сельском  поселении отсутствуют.

2.4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основной задачей развития системы водоотведения  является обеспечение населения и прочих потребителей х. Кирова  Верхнекубанского сельского поселения услугами в сфере водоотведения. Для этого планируется провести ниже перечисленные мероприятия:

- строительство канализационных сетей по улицам существующей застройки х.Кирова не имеющих централизованного водоотведения с целью подключения новых абонентов;

- реконструкция самотечного и напорного канализационного коллектора;

- реконструкция существующих КНС.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит :

- подключить новых абонентов к существующим и вновь строящимся сетям водоотведения;

-обеспечить улучшение качества и надежности функционирования систем канализации;

- сократить количество аварий на инженерных сетях;

- обеспечить нормальную экологическую ситуацию на территории Верхнекубанского сельского поселения.

2.4.2 Перечень основных  мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой  по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Таблица № 26.

Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоотведения

| №п/п | Мероприятия | Объем капитальных вложений, в т.ч. по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2020г. | 2021г. |
| 1. | Реконструкция канализационной сети ул. Заводская | 486,0 |  |  |
| 2. | Реконструкция канализационной сети ул. Кооперативная |  | 418,5 |  |
| 3. | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) |  |  | 1200,0 |
|  | Итого: | 486,0 | 418,5 | 1200,0 |

2.4.3 Технические обоснования  основных  мероприятий по реализации схем водоотведения

В настоящее время в Верхнекубанском сельском поселении стоки жилых домов и общественных зданий поступают в выгребные ямы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на специально отведенные места.

Организация централизованного водоотведения на территории Верхнекубанского сельского поселения существенно повысит качество жизни населения. Для подключения к сетям централизованной канализации существующих зданий жилищного фонда, а также зданий и сооружений перспективной застройки необходимо произвести строительство новых участков сетей водоотведения в соответствии с таблицей  № и  в перспективе реконструкция насосной станции.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения

1. Сведения об объектах,  планируемых к новому строительству:

В Верхнекубанском сельском поселении новое строительство системы водоотведения не планируется, в перспективе будет произведена реконструкция существующих сетей и сооружений .

2.Сведения об объектах, планируемых к реконструкции.

В реконструкции нуждается:

-канализационная сеть – 2868,0 км;

- КНС – 2 ед.

3.Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5 Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Верхнекубанском сельском  поселении  на объектах централизованной системы водоотведения системы диспетчеризации, телемеханизации и системы автоматического управления режимами водоотведения отсутствуют. В настоящее время   аварийная и диспетчерская службы организованы на территории МКУП «Сельское хозяйство». Службы работают в телефонном режиме. В перспективе развития данная ситуация не претерпит значительного изменения.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов по территории Верхнекубанского сельского поселения и расположение площадок под объекты водоотведения  будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. Варианты возможного прохождения маршрутов трубопроводов показаны в графических материалах схемы.

2.4.7 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая система водоотведения является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих коллекторов организовывается охранная санитарно-защитная зона . Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СНиП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы,Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

Все реконструируемые объекты находятся в границах Верхнекубанского сельского поселения.

2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади

В МКУП «Сельское хозяйство» реализуется программа по производственному контролю сточных вод. Сброс сточных вод на поверхностные водные объекты, водозаборные площади и водные объекты не производится.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Утилизация и переработка сточных вод в х.Кирова не производится. Сброс производится на поля фильтрации, находящиеся в 800 м от хутора.

2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ  В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоотведения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий.

К таким расходам относятся:

( проектно-изыскательские работы;

( строительно-монтажные работы;

( техническое перевооружение;

( приобретение материалов и оборудования;

( пуско-наладочные работы;

( расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

( дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки связи с реализацией инвестиционной программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

Таблица № 27

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Кирова |
| Реконструкция канализационной сети ул. Заводская | м | 360,0 | 1350,0 | 486,0 |
| Реконструкция канализационной сети ул. Кооперативная | м | 310,0 | 1350,0 | 418,5 |
| Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) | ед. | 3 | 400000,0 | 1200,0 |
| Итого: |  |  |  | 2104,5 |

2.7  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается достижение нижеследующих целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже в таблице № .

Таблица № 28

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность и бесперебойность водоотведения |  |  |  |
| 1.1 | Непрерывность водоотведения | ч/сут | 24 | 24 |
| 1.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 0 | 0 |
| 1.3 | Доля сетей нуждающихся в замене | % | 100 | 0 |
| 2. | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |
| 2.1 | Охват населения централизованным водоотведением | % | 2 | 2 |
| 2.2 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды | % | 0 | 100 |
| 3 | Качество очитки сточных вод |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 100 | 100 |

2.7.1. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод

Для реализации программы по развитию схемы водоотведения Верхнекубанского сельского поселения с перекачкой всех сточных вод на очистных сооружениях необходимо затратить в 2015-2025 гг. 2104,5 тыс. руб.

При выполнении основных мероприятий по реализации схемы водоотведения достигается основная цель -  обеспечение централизованной системой водоотведения 100% территории Верхнекубанского сельского поселения.

2.7.2  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики не установлены

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХНА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

На территории Верхнекубанского сельского поселения бесхозяйные объекты водоотведения отсутствуют.